Die elektrischen  Messgrössen

SPANNUNG 	STROMSTÄRKE 	WIDERSTAND

VOLT( V ) 	AMPERE (A) 	   OHM  (Ù)

Sie ist der Ladungsunterschied zwischen den Polen einer Stromquelle. Nur eine Ladungsdifferenz macht es möglich, dass elektrischer Strom fliessen kann. Die Masseinheit für die Spannung ist das VOLT (V).

Sie könnte als Geschwindigkeit des fliessenden elektrischen Stromes bezeichnet werden. Beim Messen der Stromstärke wird festgestellt, wie viele Elektronen während einer gewissen Zeit den Leiter durchfliessen. Die Masseinheit für die Stromstärke ist das AMPERE (A).

Nicht alle Materialien leiten den elektrischen Strom gleichgut. Die Elektronen überwinden beim Durchfliessen einen Widerstand. Gut leitende Materialien (z B dicker Kupferdraht)

setzen dem Strom einen geringen Widerstand entgegen, der Widerstand

von Isolatoren (z B Kunststoff) ist sehr gross bis unendlich und kann von den Elektronen nicht überwunden werden. Die Masseinheit für den Widerstand ist das OHM ( Ù  ).

Strommesser (Amperemeter) müssen in den Stromkreis, also in Serie geschaltet werden, in dem der Strom gemessen werden soll.

Spannungsmesser (Voltmeter) müssen zwischen die beiden Pole der Stromquelle, also parallel geschaltet werden.

Die Stärke des Antriebs der Elektrizität in einer Stromquelle nennt man deren Spannung.

Die Stromstärke ist an jeder Stelle eines unverzweigten Stromkreises gleichgross. Es geht also keine Elektrizität verloren.

Die elektrischen Vorgänge sind in gewisser Hinsicht mit den Vorgängen in Wasserkreisläufen vergleichbar.